Приложение № 2

к Договору № ______________

от «____» _________ 202__ г.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТ

по техническому обслуживанию противопожарных систем.

1. Водяное пожаротушение, внутренний противопожарный водопровод.

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, шкафов ПК, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. (при наличии). | ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). | ежемесячно |
| Проверка заряда аккумуляторных батарей и их. Проверка состояния контактов батарей. | ежеквартально |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | ежеквартально |
| Техническое освидетельствование системы. | ежеквартально |
| Проверка пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, открытие/закрытие, измерение давления на ПК. | раз в полгода |
| Проверка на излив воды и водоотдачу. | раз в полгода |
| Перекатка пожарных рукавов ПК. | ежегодно |

2. Пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, система дымоудаления.

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, колонок и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| Проверка правильности протоколирования вызываемых событий. | ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | ежемесячно |
| Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств. | ежемесячно |
| Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы. | ежеквартально |
| Тестирование рабочей панели. | ежеквартально |
| Тестирование на срабатывание пожарных извещателей. | ежеквартально |
| Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности (путем выключения питания от сети). Проверка состояния контактов батарей. | ежеквартально |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | ежеквартально |
| Техническое освидетельствование системы. | ежеквартально |
| Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара. Проверка выдачи сигналов на отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования, включение дымоудаления, разблокировки дверей/турникетов системы контроля доступа, запуска систем речевого оповещения о пожаре. | ежеквартально |
| Внешний осмотр составных частей Огнетушителей на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, контроль рабочего давления, рекомендации по устранению, внесение записи в журнал учета | ежеквартально |
| Очистка загрязненных извещателей. | По мере необходимости |

3. Огнетушители.

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей Огнетушителей на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, контроль рабочего давления, рекомендации по устранению, внесение записи в журнал учета | ежеквартально |

3. Режим пребывания на объекте:

3.1. Без постоянного пребывания.

3.2. Выезды инженеров, техников, слесарей по плану-графику выполнения регламентных работ.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор ООО «РСУ-211» |
| ____________________________________ _____ | _________________ Н.П. Кищенко |
| М. П. | М. П. |